## Slide 1
Introduktion till ROS2
Robot Operating System 2 — grunden till moderna robotsystem
HITACHIGYMNASIET
Ahmad Alali · Jeton Mustini · Sofie Ahlberg
Notes: Välkomna till denna introduktion till ROS2! Idag ska vi lära oss grunden till moderna robotsystem. ROS2 är ett ramverk som används över hela världen inom robotik — från forskningslabb till industriella tillämpningar. Innan vi börjar, tänk på att robotik handlar om att få maskiner att samarbeta med sin omgivning. ROS2 är verktyget som gör det möjligt.

## Slide 2
Varför lär vi oss ROS2?
ROS2 används för att bygga robotar där flera delar behöver samarbeta samtidigt:
Sensorer
Motorer
Kameror
AI
Säkerhet
Användargränssnitt
ROS2 är ett sätt att få robotens delar att prata med varandra.
Det är som en gemensam kommunikationsplattform för alla program i roboten.
02
Notes: Idag ska vi börja en spännande resa in i robotikens värld. ROS2 är ett av de viktigaste verktygen inom modern robotik. Tänk er en självkörande bil — den har kameror, sensorer, AI som fattar beslut, och motorer som styr bilen. Alla dessa delar måste prata med varandra hela tiden. ROS2 är som en "översättare" och "trafikpolis" som ser till att alla delar förstår varandra och samarbetar smidigt.

## Slide 3
Vad är en robot?
En robot är ett tekniskt system som kan känna av, tänka/bearbeta och agera.
Sensorer
Känna av
Beslut
Tänka / Bearbeta
Rörelse
Handla
03
Notes: Innan vi dyker in i ROS2, låt oss tänka på vad en robot egentligen är. En robot är inte bara en maskin som rör sig — det är ett system som kan uppfatta sin omgivning, bearbeta information och agera utifrån det. Precis som människor! Vi har sinnen (sensorer), vi tänker (bearbetning), och vi gör saker (handlingar). Detta enkla flöde — Sensorer → Beslut → Rörelse — är grunden för all robotik.

## Slide 4
En robot är inte ett enda program
En riktig robot har många program som körs samtidigt:
Kamera
Motorstyrning
Sensorläsning
Navigering
Säkerhet
AI
Användargränssnitt
Hur får vi alla dessa program att samarbeta?
De behöver ett gemensamt sätt att kommunicera...
04
Notes: Här kommer en viktig insikt: en riktig robot är INTE ett enda stort program. Tänk på en självkörande bil — den har ett program för kameran, ett annat för motorstyrning, ett tredje för sensorer, och så vidare. Om allt var ett enda program skulle det bli enormt, svårt att underhålla, och om en del kraschade kraschar hela systemet. Därför delar vi upp roboten i många mindre, specialiserade program.

## Slide 5
Problemet ROS2 löser
Utan ROS2
• Varje programmerare hittar på sitt eget sätt att kommunicera
• Olika format och protokoll
• Svårt att bygga vidare på andras kod
• Nästan omöjligt att felsöka
• Byta ut en del = allt slutar fungera
Med ROS2
• Standardiserad kommunikation
• Gemensamma format och protokoll
• Enkelt att återanvända kod
• Kraftfulla verktyg för felsökning
• Modulärt — byt delar utan problem
ROS2 ger oss ett ramverk där alla delar kan kommunicera strukturerat.
05
Notes: Här kommer kärnfrågan: hur får vi alla delar i roboten att kommunicera på ett strukturerat sätt? Utan ett ramverk skulle varje programmerare behöva uppfinna sitt eget sätt att skicka data mellan program. Det skulle bli kaos — olika format, svårt att felsöka, och om någon byter ut en del kanske inget fungerar längre. ROS2 löser detta genom att erbjuda ett standardiserat sätt för program att hitta varandra och prata med varandra.

## Slide 6
Vad är ROS2?
Robot Operating System 2
Det är inte ett vanligt operativsystem som Windows eller Linux
Det är ett ramverk för robotprogramvara
Det hjälper program i ett robotsystem att kommunicera
Analogi: Tänk på ROS2 som ett "socialt nätverk" för robotens program — det hjälper dem att hitta varandra, skicka meddelanden och samarbeta.
06
Notes: Nu ska vi definiera vad ROS2 faktiskt är. ROS2 står för Robot Operating System 2. Men det är viktigt att förstå — ROS2 är INTE ett operativsystem som Windows eller Ubuntu. Det är ett ramverk, en samling verktyg och bibliotek som hjälper program i ett robotsystem att kommunicera med varandra. Man kan säga att ROS2 är som ett "socialt nätverk" för robotens program — det hjälper dem att hitta varandra, skicka meddelanden och samarbeta.

## Slide 7
ROS2 som robotens nervsystem
MÄNNISKAN
ROBOTEN
Hjärnan
fattar beslut
Nerver
skickar signaler
Muskler
utför rörelse
=
AI / Navigering
fattar beslut
ROS2
skickar data
Motorer
utför rörelse
ROS2 fungerar som robotens "nervsystem" — det kopplar ihop beslutsfattande med utförande.
07
Notes: För att förstå ROS2 bättre, låt oss använda en analogi med människokroppen. Hjärnan fattar beslut — den är som robotens AI eller navigering. Nerverna skickar signaler — de är som ROS2 som transporterar data. Muskler utför rörelser — de är som robotens motorer eller simulator. Denna analogi hjälper eleverna att förstå varför vi behöver ett kommunikationssystem mellan robotens olika delar. Utan nerver skulle hjärnans beslut aldrig nå musklerna!

## Slide 8
Grundidé: flera små program
En node är ett program i ROS2
EXEMPEL PÅ NODER:
camera_node
lidar_node
navigation_node
motor_control_node
safety_node
Varför flera noder? Varje node har en specifik uppgift. De kan utvecklas, testas och köras oberoende av varandra. Om en node kraschar påverkar det inte de andra.
08
Notes: Nu kommer vi till ett av de viktigaste begreppen i ROS2: noden (node). En node är helt enkelt ett program i ROS2. Tänk på det som en enskild arbetare i en fabrik — varje arbetare har en specifik uppgift. På samma sätt har varje node en specifik funktion i robotsystemet. camera_node hanterar kameran, lidar_node hanterar lasersensorer, navigation_node tar hand om navigering, och så vidare. Varje node är ett separat program som kan startas, stoppas och utvecklas oberoende av de andra.

## Slide 9
Exempel på ROS2-system
camera_node
Kamera
object_detection_node
Identifierar objekt
navigation_node
Planerar väg
motor_control_node
Kör roboten
lidar_node
Lasersensor
bilder → objekt → vägbeskrivning → styrning
avståndsinformation
Varje ruta är en node. Pilarna visar hur data flödar mellan noderna.
09
Notes: Här ser vi ett konkret exempel på hur ett ROS2-system kan se ut. Kameran (camera_node) skickar bilder till object_detection_node som identifierar objekt. Den informationen går vidare till navigation_node som planerar vägen. Samtidigt skickar lidar_node (lasersensor) avståndsinformation direkt till navigation_node. Till sist skickar navigation_node styrkommandon till motor_control_node som driver roboten framåt. Notera hur data flödar från vänster till höger — från sensorer till handling.

## Slide 10
Vad är ett topic?
Ett topic är en kanal där noder skickar data
ANALOGI:
Som en radiokanal
• En node kan skicka data på kanalen
• En annan node kan lyssna
• Flera kan lyssna samtidigt
Som en chattkanal
• Noder "chattar" med varandra
• Data skickas i real tid
• Kanaler har namn, t.ex. /cmd_vel
Topics gör det möjligt för noder att kommunicera utan att känna till varandra direkt.
10
Notes: Nu ska vi lära oss om topics — en av de viktigaste byggstenarna i ROS2. Ett topic är en kanal där noder skickar data. Analogin med en radiokanal är väldigt träffande: tänk er att ni har en radiodiskussion om vädret. Den som pratar är en "publisher" — de skickar ut information på kanalen. De som lyssnar är "subscribers" — de tar emot informationen. I ROS2 kan många noder publicera på samma topic, och många noder kan prenumerera på samma topic. Det är ett till-många-till-många-system.

## Slide 11
Publisher och subscriber
Publisher
Skickar data till ett topic
= den som "sänder" information
Subscriber
Tar emot data från ett topic
= den som "lyssnar" på information
EXEMPEL I TURTLESIM:
teleop_turtle
Publisher
/turtle1/cmd_vel
Topic
turtlesim
Subscriber
Hastighetskommandon skickas från tangentbordet till sköldpaddan
11
Notes: Nu ska vi förstå de två rollerna i ROS2-kommunikation: publisher och subscriber. En publisher skickar data till ett topic — det är som en radiostation som sänder. En subscriber tar emot data från ett topic — det är som en radio som är inställd på en viss kanal. I vårt turtlesim-exempel: tangentbordsstyrningen (teleop_turtle) är en publisher som skickar hastighetskommandon på topic /turtle1/cmd_vel. Turtlesim är en subscriber som lyssnar på detta topic och flyttar sköldpaddan därefter.

## Slide 12
Vad är ett message?
Ett message är formatet på datan som skickas
EXEMPEL: TOPIC /turtle1/cmd_vel
MESSAGE-TYP: TWIST
geometry_msgs/Twist
{
linear:
x: 1.0 # hastighet framåt
angular:
z: 0.5 # rotationshastighet
}
Vad betyder detta?
• linear.x = hastighet framåt
(positiv = framåt, negativ = bakåt)
• angular.z = rotationshastighet
(positiv = vänster, negativ = höger)
Alla noder måste använda samma message-format för att förstå varandra.
12
Notes: När noder skickar data via topics, måste datan ha ett specifikt format — det kallas ett message. Ett message är som ett formulär med fördefinierade fält. På topic /turtle1/cmd_vel skickas ett message av typen Twist som innehåller hastighet framåt (linear.x) och rotationshastighet (angular.z). Detta säkerställer att alla noder förstår datan på samma sätt. Om en node skickar data i fel format kommer mottagaren inte att förstå den.

## Slide 13
Vad är en service?
Topic
Kontinuerlig data
• Som en radio som sänder hela tiden
• Skickar data kontinuerligt
• Exempel: hastighet skickas hela tiden
Service
Fråga och svar
• Som att beställa mat på restaurang
• En enskild förfrågan med svar
• Exempel: skapa ny sköldpadda
SERVICE-EXEMPEL I TURTLESIM:
Skapa ny sköldpadda
/spawn
Rensa skärmen
/clear
Ändra bakgrundsfärg
/set_pen
13
Notes: Nu ska vi förstå skillnaden mellan topics och services. Topics används för kontinuerlig data — som en radio som sänder hela tiden. Services används för fråga-svar-kommunikation — som att beställa mat på en restaurang. Du frågar ("Kan jag få en pizza?") och får ett svar ("Ja, här är den!"). I ROS2 används services för engångshändelser som att skapa en ny sköldpadda, rensa skärmen eller ändra bakgrundsfärg. Tänk på det så här: topics = ström av data, services = enskilda förfrågningar.

## Slide 14
Vad är launch?
Launch används för att starta flera noder samtidigt
MANUELL START
• Öppna terminal 1 → starta turtlesim
• Öppna terminal 2 → starta teleop
• Öppna terminal 3 → starta kamera
• ...och så vidare för varje node
LAUNCH-FIL
• En fil som listar alla noder
• Kör en kommando
• Alla noder startar automatiskt
• Smidigt och reproducerbart
I början startar vi noder manuellt för att förstå varje del. Senare använder vi launch-filer för att starta hela systemet med ett kommando.
14
Notes: Launch-filer är ett kraftfullt verktyg i ROS2. Istället för att starta varje node manuellt i ett separat terminalfönster — vilket snabbt blir opraktiskt när man har många noder — kan vi skriva en launch-fil som startar alla noder på en gång. Det är som ett skript som säger "starta turtlesim, starta tangentbordsstyrning, starta kameran" allt på en gång. I början av kursen startar vi noder manuellt för att förstå vad som händer. Senare kommer vi att använda launch-filer för att starta hela robotsystem.

## Slide 15
Vad är turtlesim?
Turtlesim är en enkel simulator i ROS2 som visar en sköldpadda på skärmen.
Styr sköldpaddan
Flytta den med piltangenterna på tangentbordet
Se resultat direkt
Allt som händer syns visuellt på skärmen
Lär dig ROS2
Samma principer som i riktiga robotar
Ingen fysisk robot behövs! Turtlesim låter oss lära oss alla ROS2-koncept direkt på datorn. Det är vårt virtuella robotlabb.
15
Notes: Turtlesim är en simulator som följer med ROS2. Den visar en enkel sköldpadda på skärmen som ni kan styra med tangentbordet. Det är vårt "laboratorium" där vi kan experimentera med ROS2-koncept utan att behöva en fysisk robot. Sköldpaddan kan röra sig framåt, bakåt, och rotera. Allt detta görs genom ROS2-kommandon. Turtlesim är perfekt för att lära sig eftersom resultatet syns direkt på skärmen.

## Slide 16
Varför börjar vi med turtlesim?
01
Enkelt att starta
Bara ett kommando så är simulatorn igång. Ingen komplicerad installation eller konfiguration.
02
Visuellt
Vi ser direkt vad kommandon gör. Sköldpaddan rör sig på skärmen när vi trycker på tangenterna.
03
Ingen robot behövs
Ingen hårdvara att skada eller felsöka. Perfekt för att experimentera och lära sig.
04
Direkt feedback
Eleverna ser direkt vad kommandon gör. Det skapar en intuitiv förståelse för hur ROS2 fungerar.
05
Samma principer
Allt vi lär oss med turtlesim gäller för riktiga robotar. Noder, topics, messages — allt är detsamma.
16
Notes: Varför börjar vi med turtlesim och inte en riktig robot? Därför att turtlesim ger oss alla fördelar utan komplexiteten. Det är enkelt att starta — bara ett kommando. Det är visuellt — vi ser direkt vad som händer. Det kräver ingen hårdvara — ingen risk att något går sönder. Och viktigast av allt: samma principer vi lär oss med turtlesim gäller för alla ROS2-robotar, oavsett om det är en liten robotvaccuum eller en industriell robotarm.

## Slide 17
Turtlesim som första robotsystem
DATAFLÖDE I TURTLESIM:
turtle_teleop
_key
Publisher
/turtle1/cmd_vel
Topic
turtlesim
Subscriber
← Skickar tillbaka position →
/turtle1/pose
Sköldpaddans position
cmd_vel = kommando till sköldpaddan (hastighet och rotation)
pose = sköldpaddans aktuella position och riktning
17
Notes: Nu ska vi titta på hur turtlesim fungerar som ett ROS2-system. Det finns två viktiga topics: /turtle1/cmd_vel är där tangentbordsstyrningen skickar hastighetskommandon till sköldpaddan. /turtle1/pose är där turtlesim skickar sköldpaddans aktuella position. Så data flödar i båda riktningarna — kommandon går in till sköldpaddan, och positionsinformation kommer ut. Detta är exakt samma mönster som i riktiga robotar: kommandon till motorer, sensorinformation tillbaka.

## Slide 18
Vår utvecklingsmiljö
Windows
WSL / Ubuntu
ROS2
VS Code
Viktig regel!
All ROS2-kod ska ligga i WSL/Linux-filsystemet, inte i Windows Dokument-mapp.
Windows-sökvägar och Linux-sökvägar är inte kompatibla!
Tips: Använd VS Code med WSL-tillägget för att enkelt redigera filer i Linux-miljön direkt från Windows.
18
Notes: Här är en viktig översikt över vår utvecklingsmiljö. Ni sitter på Windows-datorer, men ROS2 körs i Ubuntu Linux via något som heter WSL — Windows Subsystem for Linux. Det är som att ha en Linux-dator inuti er Windows-dator. VS Code är vår kodeditor. Den viktigaste regeln: all ROS2-kod ska ligga i WSL/Linux-filsystemet, INTE i Windows Dokument-mapp. Om ni lägger koden i Windows-mappen kommer det att skapa problem med filsökvägar och rättigheter.

## Slide 19
Första labben
1
Öppna Ubuntu / WSL
2
Kontrollera att ROS2 är installerat
3
Starta turtlesim
4
Starta tangentbordsstyrning
5
Styra sköldpaddan med piltangenterna
6
Lista noder med ros2 node list
7
Förstå att systemet består av flera noder
Mål med labben
Se hur ett robotsystem
består av flera noder
som samarbetar via
topics och messages.
Praktisk erfarenhet av ROS2!
19
Notes: Nu kommer vi till er första labb! Detta är vad ni ska göra: Först öppnar ni Ubuntu/WSL. Sedan kontrollerar ni att ROS2 är installerat. Därefter startar ni turtlesim i ett terminalfönster. I ett annat terminalfönster startar ni tangentbordsstyrningen. Nu kan ni styra sköldpaddan med piltangenterna! Efter det ska ni lista alla noder med kommandot ros2 node list och undersöka information om varje node. Målet är att ni ska se att systemet består av flera noder som samarbetar.

## Slide 20
Viktiga kommandon
KONTROLLERA ROS2-VERSION
$ ros2 --version
STARTA TURTLESIM
$ ros2 run turtlesim turtlesim_node
STARTA TANGENTBORDSSTYRNING
$ ros2 run turtlesim turtle_teleop_key
LISTA ALLA NODER
$ ros2 node list
INFO OM TURTLESIM-NODEN
$ ros2 node info /turtlesim
INFO OM TELEOP-NODEN
$ ros2 node info /teleop_turtle
Använd TAB-tangenten för automatisk komplettering av kommandon i terminalen. Skriv ros2 och tryck TAB två gånger för att se alla möjliga kommandon.
20
Notes: Här är de viktigaste kommandona ni behöver kunna till labben. Skriv upp dem eller ha denna slide tillgänglig under labbet. ros2 --version visar vilken ROS2-version ni har. ros2 run turtlesim turtlesim_node startar simulatorn. ros2 run turtlesim turtle_teleop_key startar tangentbordsstyrningen. ros2 node list listar alla aktiva noder. ros2 node info /turtlesim visar detaljerad information om en specifik node, inklusive vilka topics den prenumererar på och publicerar till.

## Slide 21
Det viktigaste att komma ihåg
ROS2 används för kommunikation i robotsystem
En node är ett program med en specifik uppgift
Ett topic är en kanal för data mellan noder
Ett message är datan som skickas
Publisher skickar data, Subscriber tar emot
Turtlesim är vårt första enkla robotsystem
Med dessa grundkoncept kan ni börja bygga vilken ROS2-robot som helst — från en liten sköldpadda till en avancerad autonom robot!
21
Notes: Låt oss sammanfatta det viktigaste från denna lektion. ROS2 är ett ramverk för kommunikation i robotsystem. En node är ett program som gör en specifik sak. Ett topic är en kanal där noder skickar data till varandra. Ett message är det format data har när den skickas. Publisher skickar data, subscriber tar emot data. Turtlesim är vårt första enkla robotsystem där vi kan se alla dessa koncept i praktiken. Om ni kommer ihåg dessa sju punkter har ni en solid grund att bygga vidare på!

## Slide 22
Frågor och diskussion
Varför tror ni robotar delas upp i flera program?
Vad skulle kunna vara en node i en riktig robot?
Vad tror ni händer om kommunikationen mellan noder slutar fungera?
Hur liknar turtlesim en riktig robot?
Diskutera med den som sitter bredvid er!
Notes: Tack för att ni lyssnade! Nu vill jag att ni funderar över dessa frågor. Diskutera med den som sitter bredvid er. Varför delas robotar upp i flera program? Vad skulle kunna vara en node i en självkörande bil? Vad händer om kommunikationen mellan noder slutar fungera — som om nerverna i kroppen slutade fungera? Och hur liknar turtlesim egentligen en riktig robot? Dessa frågor hjälper er att koppla teori till praktik.