## Slide 1
ROS2-labbarna
Varför vi lär oss ROS2, hur labbarna hänger ihop och hur det leder till robotmoppen
Turtlesim
ROS2
Robotmopp
Målet är inte “AI”. Målet är att förstå hur robotdelar pratar med varandra.
ROS2-labbarna → robotmoppen
1
Notes: Öppna med att säga att ROS2-labbarna inte handlar om att eleverna ska skriva avancerad AI. De ska lära sig hur ett robotsystem är uppbyggt: styrning, sensorer, säkerhet och motorer. Turtlesim är vår träningsmiljö innan vi kopplar samma idéer till robotmoppen.

## Slide 2
Varför börjar vi med ROS2?
För att en robot inte är ett enda program — den är ett system av delar.
En robot har flera delar
Motorer, sensorer, styrning, säkerhet och test måste fungera tillsammans.
Delarna behöver prata
ROS2 ger oss ett gemensamt språk mellan robotens olika program.
Vi kan byta miljö
Först simulator. Sedan riktig robot. Samma tankesätt följer med.
ROS2-labbarna → robotmoppen
2
Notes: Här sätter du ramen: ROS2 är relevant för att robotar består av flera delar. Poängen är inte att memorera kommandon, utan att förstå kommunikation i ett tekniskt system.

## Slide 3
Vad är ROS2?
Ett ramverk som gör att robotprogram kan kommunicera på ett strukturerat sätt.
ROS2 är inte “robotens hjärna”.
Det startar och kopplar ihop program som kallas noder.
Det skickar meddelanden mellan noder via topics.
Det gör systemet lättare att testa, felsöka och bygga ut.
Det används först i simulatorn och sedan på robotmoppen.
sensor_node
safety_node
motor_node
ROS2 hjälper oss att bygga kedjan.
ROS2-labbarna → robotmoppen
3
Notes: Betona att ROS2 inte är magi eller AI. Det är infrastrukturen som gör robotprogrammen tydliga och testbara. Använd gärna jämförelsen med elsystem eller vägnät: det är inte bilen, men det gör att allt kan röra sig och hitta rätt väg.

## Slide 4
Vad kör ROS2 på hos oss?
Från elevens Windows-dator till Linuxmiljön där ROS2 körs.
Windows 11
WSL2
Ubuntu 24.04
ROS2 Jazzy
VS Code
All kod ligger i Linuxmiljön, inte i Windows Dokument-mapp.
Det gör att alla arbetar i samma miljö och att ROS2-kommandon fungerar likadant.
ROS2-labbarna → robotmoppen
4
Notes: Förklara kort varför vi använder WSL2: eleverna har Windows-datorer, men ROS2 körs bäst i Linux. Eleverna behöver inte bli Linux-experter, men de behöver veta var koden ligger och varför terminalen är viktig.

## Slide 5
Fyra ord vi återkommer till hela tiden
När de här orden sitter blir ROS2 mycket mindre mystiskt.
Node
Ett program i robotsystemet. Exempel: sensor, styrning eller motor.
Topic
En namngiven kanal där data skickas mellan noder.
Message
Själva datat som skickas. Exempel: hastighet eller sensorvärde.
Service
Ett engångsanrop: gör detta och svara tillbaka.
ROS2-labbarna → robotmoppen
5
Notes: Det här är nyckelsliden. Säg till eleverna att nästan alla labbar handlar om att upptäcka, skapa eller koppla ihop de här fyra delarna.

## Slide 6
Labbarna är en resa — inte åtta lösa uppgifter
Varje labb lägger till en byggsten som behövs för robotmoppen.
1
Starta
2
Lyssna
3
Skicka
4
Bygga
5
Publisher
6
Subscriber
7
Säkerhet
8
Robotmopp
Labb 1–3
Förstå systemet utifrån: noder, topics, messages och services.
Labb 4–6
Skriv egna små noder i Python: publisher och subscriber.
Labb 7–8
Bygg robotmoppens säkerhetskedja och förbered hårdvara.
ROS2-labbarna → robotmoppen
6
Notes: Visa eleverna att de inte ska kunna allt direkt. Första fasen är att förstå. Python kommer stegvis. Robotmoppen kommer efter att de har testat samma tänk i simulatorn.

## Slide 7
Labb 1–3: förstå robotens språk utan tung kod
Vi börjar praktiskt: starta, styra, undersöka och skicka enkla kommandon.
teleop
/cmd_vel
turtlesim
/pose
Eleven ser noder som körs.
Eleven ser topics och meddelanden.
Eleven skickar ett styrkommando från terminalen.
Eleven lär sig att felsöka med ROS2-kommandon.
ROS2-labbarna → robotmoppen
7
Notes: Förklara att detta är som att titta in i robotens nervsystem. Eleverna behöver inte skriva mycket kod ännu. De ska först förstå vad som skickas och mellan vilka delar.

## Slide 8
Labb 4–6: Python kommer in när vi behöver det
Vi lär inte Python som en separat tung kurs — vi använder den för att bygga robotnoder.
Labb 4: package
Skapa workspace och package. Eleven lär sig var ROS2-koden bor och hur den byggs.
Labb 5: publisher
En Python-nod skickar rörelsekommandon. Fokus: timer, variabler och Twist.
Labb 6: subscriber
En Python-nod läser sensorvärden och gör ett enkelt beslut med if-sats.
Python används som verktyg för roboten — inte som ett stort sidospår.
ROS2-labbarna → robotmoppen
8
Notes: Det är viktigt att eleverna känner att Python inte kommer som ett berg. De får färdiga exempel och gör små ändringar. Det de lär sig är direkt kopplat till robotens funktion.

## Slide 9
Labb 7: robotmoppens säkerhetskedja i simulator
Nu börjar labbarna se ut som den riktiga roboten.
styrning
/cmd_vel_raw
safety_node
/cmd_vel
turtlesim
virtuell sensor
Safety Node släpper igenom körkommandot bara när det är säkert.
ROS2-labbarna → robotmoppen
9
Notes: Kärnan i labb 7 är inte autonomi. Det är säkerhet och systemstruktur. Safety-noden är samma tänk som på robotmoppen: styrning skickar önskemål, sensor säger om det är säkert, och säkerhetsnoden avgör vad som får gå vidare.

## Slide 10
Labb 8: från simulator till robotmopp
Vi byter ut simulatorns delar mot riktiga delar — men behåller samma gränssnitt.
I simulatorn
/turtle1/pose
virtuell sensor
På robotmoppen
riktig sensor
sensor_node
/robotmopp/safety_stop
ROS2-labbarna → robotmoppen
10
Notes: Poängen är att topicet är det samma även när källan byts. ROS2 låter oss testa logiken innan hårdvaran är klar. Det minskar risken och gör felsökningen mycket lättare.

## Slide 11
Hur simulerar vi utan att göra det för svårt?
Vi simulerar kommunikationen och säkerhetslogiken — inte hela fysiken.
Turtlesim får representera robotmoppen.
En virtuell sensor säger “risk” eller “säkert”.
Safety Node stoppar farliga kommandon.
När hårdvaran är klar byts den virtuella sensorn mot en riktig sensor.
Vi simulerar inte allt
Vi simulerar inte friktion, batteri, hjulslirning eller ett helt rum. Det hade gjort projektet onödigt tungt. Vi fokuserar på systemkedjan.
styrning → sensor → säkerhet → motor
ROS2-labbarna → robotmoppen
11
Notes: Här kan du svara på frågan om simulering. Det är medvetet enkelt. Vi vill inte skapa ett avancerat simuleringsprojekt. Vi vill att eleverna ska förstå kedjan som senare går in i den fysiska roboten.

## Slide 12
Det här ska eleverna kunna säga efter labbarna
Bedömningen handlar inte om mest kod — utan om förståelse, test och förklaring.
Var går datan?
Peka ut topics mellan noder.
Vem skickar?
Identifiera publishers.
Vem lyssnar?
Identifiera subscribers.
Vad händer vid risk?
Visa att safety_node stoppar kommandon.
Hur testar vi?
Använd ros2 topic echo/pub/list.
Hur blir det fysisk robot?
Byt simulator mot sensor och motor.
ROS2-labbarna → robotmoppen
12
Notes: Den här sliden är användbar för att visa att kursen är praktisk och begriplig. Eleverna ska kunna förklara systemet, inte bara lämna in filer.

## Slide 13
Hur vi undviker “för mycket AI-känsla”
Grundspåret handlar om robust teknik, inte avancerad autonomi.
GRUND
Manuell styrning, ROS2-topics, sensordata, säkerhetsstopp, motorstyrning och testprotokoll.
FÖRDJUPNING
Väggundvikning, måljakt, städmönster och annan autonom funktion — först när grundsystemet fungerar.
Vi bygger först en säker robot. Smartare beteenden kommer senare, om gruppen hinner.
ROS2-labbarna → robotmoppen
13
Notes: Var tydlig med att autonomi inte är grundkravet. Grundkravet är ett system som går att styra, läsa av och stoppa säkert. Det gör projektet mer rättvist och mindre beroende av AI-genererad kod.

## Slide 14
Arbetssätt under labbarna
Vi jobbar som tekniker: testa en sak i taget och förklara vad som händer.
Kör först färdig kod och se att den fungerar.
Ändra en liten sak och testa igen.
Använd terminalverktyg för att se topics och data.
Dokumentera skärmdump, observation och kort förklaring.
Fråga: “vilken nod gör vad?” innan ni frågar efter ny kod.
kör
ändra
testa
förklara
ROS2-labbarna → robotmoppen
14
Notes: Sätt förväntningarna på arbetssättet. Eleverna får använda stöd, men de måste kunna förklara sin egen kod och sina egna tester.

## Slide 15
Första lektionen: dagens startuppgift
Innan vi programmerar mycket ska vi förstå systemet.
1. Rita systemet
Rita en robotmopp med fyra delar: styrning, sensor, säkerhetsnod och motor.
2. Sätt namn på data
Vilka topics behövs? Vad skickas mellan delarna?
3. Riskfall
Vad ska roboten göra om sensorn säger risk? Vem tar beslutet?
Målet är att alla grupper kan förklara robotens dataflöde innan vi börjar bygga det.
ROS2-labbarna → robotmoppen
15
Notes: Den här uppgiften kan göras direkt på första lektionen efter presentationen. Den förankrar ROS2 i robotmoppen innan eleverna möter alla kommandon.

## Slide 16
Från simulator till riktig robot
Vi börjar med en sköldpadda på skärmen. Vi slutar med en robotmopp som kan styras, läsa en sensor och stoppa säkert.
förstå
programmera
testa
bygga
ROS2 är bron mellan mjukvara och fysisk konstruktion.
ROS2-labbarna → robotmoppen
16
Notes: Avsluta med målet: eleverna ska känna att labbarna har ett tydligt syfte. Det de lär sig i turtlesim används senare i robotmoppen.